## Slide 1: 펌웨어 진행과정 발표
2018741008 박민규

## Slide 2: 목차
1. STM32
2. 모터드라이버 및 MDAS
3. Raspberrypi4

## Slide 3: 1. STM32
펌웨어 목표
>> 모터 드라이버와 RS485 통신
>> 라즈베리파이와 UART 통신
>> 모터 드라이버값 받아오기(주로, Angle or 전류)
최종 목표
-> 라즈베리파이로 센서값 받아서, 모터 PID 제어 -> 로봇이 계단 올라가게 하기

## Slide 4: 1-1 RS485 연결
설명 생략 (Serial 통신의 일종)
-> 모터드라이버의 12,14,15 Pin 사용 -> MAX485에 A - 14(+), B – 15(-) 연결
MAX485는 RE, RO, DE, DI Pin이 있는데 이 Pin들은 L432KC에 연결한다. VCC – 5V, GND는 연결 필요(VCC 나온데서 연결)
UART1 사용시 : RO – D0 pin, DI – D1 pin, DE,RE – D2 Pin 연결
UART2 사용시 : RO – A2 , DI – A7 , DE,RE - ??? 기억안남

## Slide 5: IOC 파일
STM32의 특별한 기능
IOC
-> Pin 위치에 따라 여러 기능을 쓸수 있음
-> 기능을 설정하고 저장을 하면 자동으로 관련된 설정 코드를 작성해줌.
- FreeRTOS등 미들웨어를 설정이 가능하다.
Notes: STM32에서 핀 하나하나 기능을 설정해줄 수 있음 -> 여기서 Connectivity -> UART1,2 에서 Hardware Flow Control RS485 설정 필요 + NVIC 에서 global interrupt 설정 체크

## Slide 6: 코드 파일 설명
지금까지 RS485 통신 관련 진행한 코드
모터드라이버와 연결해서 모터 돌리기  stm32_MotorControl.zip
모터드라이버 엔코더 값 읽어오기  ReadAngle.zip
라즈베리파이 + MPU6050 -> STM32 -> 모터드라이버 -> 모터 작동  RastoMotor.zip
MPU6050의 센서값을 STM32로 받아오기 -> Kalman_MPU

## Slide 7: 코드 작성 가이드
1. 기본적으로 C언어, 하지만 USER CODE Includes에는 stdio.h를 꼭 써주자.
2. 선언되는 변수, 구조체 등 형식적인 틀이 존재
3. * USER CODE BEGIN ---- 그 아래부터 변수를 선언해야 나중에 .ioc 파일 만지고 나서 저장할 때 변수가 안사라짐
4. 세팅이 되어 있지만, 보이지 않는 함수들이 많음. (프로토타입 함수가 많아서 어떨때 함수를 써야하는지 알아봐야함)
5. Main문 위로만 작성 거의 그 아래부분은 만지지 않음
6. 대부분의 함수가 HAL_ 로 시작함
7. UART 통신용 변수는 Uint8_t로만 설정, 내부 처리용은 int,double 가능

## Slide 8: 가이드 그림

## Slide 9: 코드 예시 이미지 – 1 (Read_Angle)
Printf로 UART TX 가능하게 하는 코드
UART로 수신을 끝났을때 동작을 코딩하는 부분

## Slide 10: 코드 예시 이미지-2
ReadAngle에서 모터드라이버에서 받은 데이터를 처리하는 과정
STM32에서 쓰이는 변수를 선언하는 공간

## Slide 11: 코드 예시 이미지-3
모터드라이버에게 MDAS의 버튼처럼 명령어를 송신할 수 있게 함수화를 해놓은 것들
만약에 Printf를 쓰지 않고 송신하려고 할 때의 예시
Printf를 어떻게 작성해야 송신했을 때 모터드라이버에 명령어를 올바르게 읽을 수 있는 형태의 예

## Slide 12: 2. 모터드라이버 MDAS
모터 드라이버 통신 방법 – RS485
통신 속도 – 19200bits/s, 정격 12~48V, 20A, 8 Data Bits, No Parity Bit, 1 Stop Bit
모터 사용시 -> 2, 4번 Pin을 GND에 연결할 것
RX 부분
TX 부분

## Slide 13
TX 데이터 규칙
RMID TMID ID PID DataNum Data ChkSum
-> 각 데이터는 1Byte= 8bit 기준 -> 값이 0 ~ 255, Data는 값에 따라 1~4Bytes 사용
RMID , TMID는 183 184 고정
ID는 정할 수 있으나, 1로 고정 (어차피 1대1 제어라 상관없음)
PID -> 명령어에 부여된 코드 번호
DataNum -> 명령어마다 거의 1로 고정, PDF 참조 필요
Data -> 앞 비트부터 LSB 마지막 비트가 MSB -> 최대 17Bytes 까지 사용하는 명령어도 있음
ChKSum -> 통신 관련에서 체크하는 과정
  -> 구하는 과정 (보낼 때 -> 모든 데이터를 더한 뒤 Not연산 +1) (0~255값을 가짐)
TX 예시 및 중요 PID
TQ_Crtl(모터 제어 방식) -> 183 184 1 44 1 0 95 (0-> 속도제어, 1-> 토크제어)
모터 Control 시작 -> 183 184 1 140 2 C1 C2 248 (C1, C2: 0.1A 단위, 예 : C1 = 10 -> 1A)
TQ_OFF(정지) -> 183 184 1 5 1 1 137
Main BC On(데이터 요청) -> 183 184 1 10 1 5 128 (OFF는 5-> 6 128 -> 127)

## Slide 14
데이터 저장 방법
-> Main에서 Motor Control 버튼
Main BC ON
Data Saving 부분에 Data Log Start
원하는 시간동안 받고, Log End를 누르면 txt 파일로 저장 (시간 간격은 데이터 마다 조금씩 다름)

## Slide 15: 3. Raspberry Pi
스펙 :
RAM : 1~8GB ( Ours = 8GB)
OS : Raspbian OS (Based On Linux)
CPU : BroadCom Quad-Core ARM Cortex-A72 1.5GHz
UART Pin 4개 + I2C, SPI 통신 , SSH 기능

## Slide 16: 3-1 라즈베리파이 코드
1. Ras To Win : 파이썬와 Uart를 이용해서 라즈베리파이에서 송신  윈도우에서 수신
2. Cam_Code : 웹캠과 OpenCV를 이용해서 카메라를 화면에 띄워서 특정 경계를 인식 했을 때 경계를 인식했다고 Window로 송신하는 파일
3. MPU6050 센서 값 읽어오기
4. MPU6050 센서 값에 따라 STM32와 연결해서 모터를 움직이게 만드는 코드

## Slide 17: 코드 이미지(RastoWin, 파이쪽)
Serial 모듈 >> Python 직렬 통신용 모듈
-> PORT – 시리얼 포트 (현재 : 라즈베리파이에 UART 포트를 말함
-> Baud -> 속도
-> Timeout -> 이 시간이 지나면 통신 종료
나머지는 생략
Serial 메소드 >>
reset_output_buffer() -> 출력용 버퍼 리셋
write(엔코딩 필요, str에 encode 함수 이용)
read(데이터 크기)
  읽을 때는 b’~~~~~~’로 읽기에 decode 필요

## Slide 18: 코드 이미지(RastoWin, STM쪽)
UART_RxCpltCallback() – Uart수신이 완료 후 Call되는 함수
두개의 UART 설정은 동일
UART1 – Raspberry – STM Wired
UART2 –STM – Window Wired
처리 과정 : UART1에서 받고 UART2로 송신 -> UART2에서 받고 UART1로 송신

## Slide 19: KALMAN - MPU6050 Main
MPU6050 Main 문
L : 왼쪽, R : 오른쪽
Roll -> X축 관련 회전,
Pitch -> Y축 관련 회전

## Slide 20: MPU6050 Main에서 추가된 모듈들
MPU6050 데이터 저장 클래스
Kalman Angle 필터링 계산 모듈

## Slide 21
31_MPU6050 관련 주소를 변수화한 모듈
PyComms -> 나도 잘 모름

## Slide 22: RastoMotor(STM)

## Slide 23: RastoMotor (파이 쪽 코드)
C = X축 회전 관련 값 3자리에서 반올림 * 100

## Slide 24: 라즈베리파이4 UART 설정 방법
https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=emperonics&logNo=222039301356
https://periar.tistory.com/230

## Slide 25: 라즈베리파이4 I2C 설정 방법
https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=chgy2131&logNo=221922893758

## Slide 26: 3-2 라즈베리파이 4 선 연결
1. UART 3,4 쓰기에 GPIO 8,9 : UART4, GPIO 14,15 : UART3 사용 -> Baud rate 설정은 파이썬에서 진행
2. MPU6050은 SPI 통신이기에 GPIO 2-3에 연결 , 주소 값은 각각 0x68, 0x69, 0x6A로 예정
3. STM32, MAX485는 외부 전원에서 따로 5V, GND 뽑을 예정
4. 웹캠은 USB로 연결할거고 , port - > /dev/ttyUSB0 일거임